## Slide 1: Arquitetura MIPS
Exercício 1: f = (g + h) – (i + 34)
  Supor que as variáveis de f até i estão carregadas nos registradores de $8 até $11
Instrução/Sintaxe | Ação | Semelhantes
add rd, rs, rt | rd ← rs + rt | sub, and, or, xor, nor
addi rt, rs, imm | rt ← rs + imm | andi/ori/xori
add $12, $9, $10 # r12 ← g + h
addi $13, $11, 34 # r13 ← i + 34
sub $8, $12, $13 # f ← (g + h) – (i + 34)
OBS: O valor da variável f não está atualizado na memória!

## Slide 2: Arquitetura MIPS
Exercício 2: if-else
  Supor que as variáveis de f até j estão carregadas nos registradores de $8 até $12
if (i == j)
f = g + h;
else
f = g – h;
Instrução/Sintaxe | Ação | Semelhantes
add rd, rs, rt | rd ← rs + rt | sub, and, or, xor, nor
addi rt, rs, imm | rt ← rs + imm | andi/ori/xori
beq rs, rt, label | se (rs == rt) desvia para label | 
bne rs, rt, label | se (rs != rt) desvia para label | 
j label | Salta para label | 

## Slide 3: Arquitetura MIPS
Exercício 2: if-else
  Supor que as variáveis de f até j estão carregadas nos registradores de $8 até $12
if (i == j)
f = g + h;
else
f = g – h;
beq $11, $12, if # Se i == j salta para if
else:
sub $8, $9, $10 # f = g - h (i != j)
j end_if # Salta o corpo do if
if:
add $8, $9, $10 # f = g + h (i == j)
end_if:
OBS: O valor da variável f não está atualizado na memória!
Solução 1:
i == j ?

## Slide 4: Arquitetura MIPS
Exercício 2: if-else
  Supor que as variáveis de f até j estão carregadas nos registradores de $8 até $12
if (i == j)
f = g + h;
else // i != j
f = g – h;
bne $11, $12, else # Se i != j salta para else
add $8, $9, $10 # f = g + h (i == j)
j end_if # Salta o corpo do else
else:
sub $8, $9, $10 # f = g – h (i != j)
end_if:
OBS: O valor da variável f não está atualizado na memória!
Solução 2 (fluxo de execução mais parecido com o código C):
i != j ?

## Slide 5: Arquitetura MIPS
Exercício 3: switch-case
  Supor que as variáveis de f, g e h estão carregadas nos registradores $12, $13 e $14 e a variável x no $8
switch (x) {
case 1: f = g + h; break
case 2: f = g - h; break
case 3: f = g; break
default: f++;
}

## Slide 6: Arquitetura MIPS
Exercício 3: switch-case
  Supor que as variáveis de f, g e h estão carregadas nos registradores $12, $13 e $14 e a variável x no $8
switch (x) {
case 1: f = g + h; break
case 2: f = g - h; break
case 3: f = g; break
default: f++;
}
# Carga de constantes para comparar com x
addi $9, $0, 1 # r9 <- 1
addi $10, $0, 2 # r10 <- 2
addi $11, $0, 3 # r11 <- 3
Não há necessidade de usar o par de instruções lui/ori, visto que as constantes cabem em 16 bits

## Slide 7: Arquitetura MIPS
Exercício 3: switch-case
case1:
bne $8, $9, case2 # Verifica se x != 1
add $12, $13, $14 # f = g + h
j switch_end # break
case2:
bne $8, $10, case3 # Verifica se x != 2
sub $12, $13, $14 # f = g - h
j switch_end # break
case3:
bne $8, $11, default # Verifica se x != 3
add $12, $13, $0 # f = g
j switch_end # break
default: # Executa se não cair em nenhum teste (case)
addi $12, $12, 1 # f++
switch_end:
switch (x) {
case 1: f = g + h; break
case 2: f = g - h; break
case 3: f = g; break
default: f++;
}
OBS: O valor da variável f não está atualizado na memória!
x != 1 ?
x != 2 ?
x != 3 ?

## Slide 8: Arquitetura MIPS
Exercício 4: while
  Supor que as variáveis de a, b e c estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
while (a != 0) {
c = c + b;
a--;
}

## Slide 9: Arquitetura MIPS
Exercício 4: while
  Supor que as variáveis de a, b e c estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
while (a != 0) {
c = c + b;
a--;
}
while:
beq $8, $0, while_end # Sai do laço se a == 0
add $10, $10, $9 # c = c + b
addi $8, $8, -1 # a--
j while
while_end:
OBS: Os valores das variáveis a e c não estão atualizados na memória!
Corpo do laço
a == 0 ?

## Slide 10: Arquitetura MIPS
Exercício 5: do-while
  Supor que as variáveis de a, b e c estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
do {
c = c + b;
a--;
} while (a != 0);

## Slide 11: Arquitetura MIPS
Exercício 5: do-while
  Supor que as variáveis de a, b e c estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
do {
c = c + b;
a--;
} while (a != 0);
do:
add $10, $10, $9 # c = c + b
addi $8, $8, -1 # a--
bne $8, $0, do # Repete laço se a != 0
OBS: Os valores das variáveis a e c não estão atualizados na memória!
Corpo do laço
a != 0 ?

## Slide 12: Arquitetura MIPS
Exercício 6: for
  Supor que as variáveis de i, j e k estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
for (i = 0; i < j; i++) {
k = k + i;
}

## Slide 13: Arquitetura MIPS
Exercício 6: for
  Supor que as variáveis de i, j e k estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
for (i = 0; i < j; i++) {
k = k + i;
}
xor $8, $8, $8 # i = 0
for_test:
slt $13, $8, $9 # (i < j) ? $13 ← 1 : $13 ← 0
beq $13, $0, for_end # Desvia se (i ≥ j)
add $10, $10, $8 # k = k + i
addi $8, $8, 1 # i++
j for_test
for_end:
OBS: Os valores das variáveis i e k não estão atualizados na memória!
Corpo do laço
i < j ?

## Slide 14: Arquitetura MIPS
Pseudo-Instruções
  Instruções fornecidas pelo montador com o objetivo de facilitar a programação assembly e a legibilidade do código
  Mas elas não são implementadas pelo hardware do processador (não fazem parte do ISA)
  São transformadas pelo montador em uma ou mais instruções do ISA do processador
  Podem variar de montador para montador
    Em termos de conjunto de pseudo-instruções e implementação

## Slide 15: Arquitetura MIPS
Pseudo-Instruções
  Exemplos
    Mais pseudo-instruções no help do MARS
    Observar a utilização do registrador $1 (at: Assembly Temporary) pelo montador
Pseudo-instrução MARS | Ação | Instruções MIPS
li $9, 0x12345678 (Load Immediate) | r9 ← 0x12345678 | lui $1, 0x1234 ori $9, $1, 0x5678
li $9, 0x12 | r9 ← 0x12 | addiu $9, $0, 0x12
not $9, $10 | r9 ← !r10 | nor $9, $10, $0
neg $11, $10 | r11 ← - r10 | sub $11, $0, $10
subi $8, $8, 5 | r8 ← r8 - 5 | addi $1, $0, 0x5 sub $8, $8, $1
move $8, $10 | r8 ← r10 | addu $8, $0, $10
la $12, var (Load Address) | r12 ← &var | lui $1, &var(31:16) ori $12, $1, &var(15:0)

## Slide 16: Arquitetura MIPS
Pseudo-Instruções
  MARS

## Slide 17: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Alocadas na memória
  Arquitetura load/store
    Antes de realizar qualquer tipo de operação sobre alguma variável, deve-se carregar seu valor em algum registrador (load)
    Após operar sobre a variável, deve-se atualizar seu valor na memória (store)
      Feito tipicamente quando a variável não será mais utilizada
  Acesso a variáveis (leitura/escrita) em assembly
    Carregar o endereço da variável em algum registrador
    Utilizar as instruções de load/store para realizar o acesso à variável em memória

## Slide 18: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Apesar de ser um processador de 32 bits, o MIPS pode operar com dados menores
  Instruções de acesso à memória (load/store)
    Palavra (word: 32 bits)
      lw: load word
      sw: store word
    Meia-palavra (half-word: 16 bits )
      lh: load half-word ; lhu: load half unsigned
      sh: store half-word
    Byte
      lb: load byte ; lbu: load byte unsigned
      sb: store byte
    Todas instruções de load/store utilizam o modo de endereçamento base-deslocamento

## Slide 19: Arquitetura MIPS
Alinhamento
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
  Ao acessar uma palavra (lw/sw), todos os 4 bytes devem estar alinhados na mesma palavra da memória (linha)
    O endereço gerado corresponde ao primeiro byte da palavra
    Endereços de acesso a palavras deve ser múltiplo de 4
Alinhada (B0, B1, B2, B3)
Desalinhada (B9, B10, B11, B12)
Desalinhada (B18, B19, B20, B21)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
End: 0
End: 9
End: 18
Memória

## Slide 20: Arquitetura MIPS
Alinhamento
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
  Ao acessar uma meia-palavra (lh/lhu/sh), os 2 bytes devem estar alinhados a esquerda ou a direita na palavra da memória (linha)
    O endereço gerado corresponde ao primeiro byte da meia-palavra
    Endereços de acesso a meias-palavras deve ser múltiplo de 2
Desalinhada (B9, B10)
Alinhada (B18, B19)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
End: 9
End: 18
End: 20
Alinhada (B20, B21)

## Slide 21: Arquitetura MIPS
Alinhamento
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
  O acesso a bytes (lb/lbu/sb) não tem restrições de alinhamento
    O endereço gerado corresponde ao byte
    Endereços de acesso a bytes deve ser múltiplo de 1
B9
B18
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
End: 9
End: 18
End: 20
B20
End: 15
B15
Memória

## Slide 22: Arquitetura MIPS
Variáveis
  lh (Load half-word)
    Carrega uma meia-palavra da memória nos 16 bits menos significativos do registrador. Os demais bits (31:17) são preenchidos com o valor do bit(15) da meia-palavra (extensão de sinal)
  sh (Store half-word)
    Armazena na memória os 16 bits menos significativos do registrador
32 bits
Meia-palavra carregada da memória
bit(15)
Sinal
extendido
Registrador:
O sinal é extendido a fim de manter o valor correto (signed).
Por exemplo: 0xFFFF = - 1 (16 bits) 0xFFFFFFFF = -1 (32 bits)

## Slide 23: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Para extender a meia-palavra com zeros ao invés do sinal utiliza-se a instrução lhu
  lhu (Load half-word unsigned)
    Carrega uma meia-palavra da memória nos 16 bits menos significativos do registrador. Os demais bits (31:17) são preenchidos com zero
32 bits
0x0000
Meia-palavra carregada da memória
Registrador:
A meia-palavra é extendida com 0s a fim de manter o valor correto (unsigned).
Por exemplo: 0xFFFF = 65535 (16 bits) 0x0000FFFF = 65535 (32 bits)

## Slide 24: Arquitetura MIPS
Variáveis
  lb (Load byte)
    Carrega um byte da memória nos 8 bits menos significativos do registrador. Os demais bits (31:8) são preenchidos com o valor do bit(7) do byte (extensão de sinal)
  sb (Store byte)
    Armazena na memória os 8 bits menos significativos do registrador
32 bits
Byte carregado da memória
bit(7)
Sinal
extendido
Registrador:
O sinal é extendido a fim de manter o valor correto (signed).
Por exemplo: 0xFF = - 1 (8 bits) 0xFFFFFFFF = -1 (32 bits)

## Slide 25: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Para extender a meia-palavra com zeros ao invés do sinal utiliza-se a instrução lbu
  lbu (Load byte unsigned)
    Carrega um byte da memória nos 8 bits menos significativos do registrador. Os demais bits (31:8) são preenchidos com o zero.
32 bits
Byte carregado da memória
0x000000
Registrador:
O byte é extendido com 0s a fim de manter o valor correto (unsigned).
Por exemplo: 0xFF = 255 (16 bits) 0x000000FF = 255 (32 bits)

## Slide 26: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Definição de variáveis no MARS
    Diretiva .data indica o início do segmento de dados
    Comumente definidas após o segmento de código (.text)
  Exemplo: f = (g + h) – (i + 34)
.data # Data segment
f: .word 1 # 32 bits variable
g: .word 0x33 # 32 bits variable
i: .byte 0x44 # 8 bits variable
h: .half 0x15 # 16 bits variable

## Slide 27: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Carga de variáveis em registradores
    Utilizar a pseudo-instrução la (load address)
.text # Code segment
la $9, g # r9 <- &g
lw $9, 0($9) # r9 <- g (32 bits)
la $10, h # r10 <- &h
lh $10, 0($10) # r10 <- h (16 bits)
la $11, i # r11 <- &i
lb $11, 0($11) # r11 <- i (8 bits)
lh ou lhu ?
lb ou lbu ?
Vai depender de como o programador trata a variável.
Signed: lh e lb
Unsigned: lhu e lbu

## Slide 28: Arquitetura MIPS
Variáveis
  Manipulação de variáveis em registradores
  Atualização do valor das variáveis em memória
add $12, $9, $10 # r12 <- g + h
addi $13, $10, 34 # r13 <- i + 34
sub $8, $12, $13 # f = (g + h) – (i + 34)
la $14, f # r14 <- &f
sw $8, 0($14) # f <- r8
Por que as variáveis g, h e i não foram atualizadas na memória ?

## Slide 29: Arquitetura MIPS
Variáveis
  MARS

## Slide 30: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
char a = 3;
char b = 5;
char c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
# Declaração das variáveis
.data
a: .byte 3
b: .byte 5
c: .byte 0
Um char em C tem 1 byte.

## Slide 31: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
# Carga das variáveis nos
# registradores
.text
la $t0, a # t0 ← &a
lb $t1, 0($t0) # t1 ← a
la $t2, b # t2 ← &b
lb $t2, 0($t2) # t2 ← b
la $t3, c # t3 ← &c
lb $t4, 0($t3) # t4 ← c
...
char a = 3;
char b = 5;
char c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
Endereços preservados para atualização de variáveis
char é signed
Se fosse unsigned char, usaria lbu

## Slide 32: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
char a = 3;
char b = 5;
char c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
# Manipulação das variáveis
# em registradores
while:
slt $t8, $zero, $t1
beq $t8, $zero, while_end
add $t4, $t4, $t2
addi $t1, $t1, -1
j while
...
0 < a ?

## Slide 33: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
char a = 3;
char b = 5;
char c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
# Atualização das variáveis
# em memória
while_end:
sb $t1, 0($t0) # a ← t1
sb $t4, 0($t3) # c ← t4

## Slide 34: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
int a = 3;
int b = 5;
int c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
# Declaração das variáveis
.data
a: .word 3
b: .word 5
c: .word 0
A largura do tipo int em C é definida pelo compilador. Tipicamente tem a largura da palavra do processador alvo. Acesso às variáveis: lw/sw independente de signed/unsigned
Notes: This is one of the points in C that can be confusing at first, but the C standard only specifies a minimum range for integer types that is guaranteed to be supported. int is guaranteed to be able to hold -32767 to 32767, which requires 16 bits. In that case, int, is 2 bytes. However, implementations are free to go beyond that minimum

## Slide 35: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
short int a = 3;
short int b = 5;
short int c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
# Declaração das variáveis
.data
a: .half 3
b: .half 5
c: .half 0
Um short int em C tem a largura de meia palavra do processador alvo.
Acesso às variáveis: lh/sh

## Slide 36: Arquitetura MIPS
Exemplo
  Multiplicação por somas sucessivas
    c ← a * b
unsigned short int a = 3;
unsigned short int b = 5;
unsigned short int c = 0;
while (a > 0) {
c = c + b;
a--;
}
# Declaração das variáveis
.data
a: .half 3
b: .half 5
c: .half 0
Um short int em C tem a largura de meia palavra do processador alvo.
Acesso às variáveis: lhu/sh

## Slide 37: Arquitetura MIPS
Função para impressão de caracters no MARS
  Print integer (signed)
  Print integer (unsigned)
    li $v0, 36 # service 36
  Print integer hexadecimal
    li $v0, 34 # service 34
  Print integer binary
    li $v0, 35 # service 35
  Mais funções/informações
    Help → Aba Syscalls
  li $v0, 1 # service 1 is print integer
  add $a0, $t0, $zero # load argument register $a0
  syscall

## Slide 38: Arquitetura MIPS
Variáveis
  multiplicacao.asm

## Slide 39: Arquitetura MIPS
Exercício 7: Maior divisor comum
  GCD – Greatest Commom Divisor
void main() {
int a = 32, b = 24, gcd;
while (b != 0) {
gcd = b;
b = a % b;
a = gcd;
}
}
Declarar as variáves e atualizar em memória
div

## Slide 40: Características
Registradores de propósito geral
  Nomes associados a convenções de uso
    Como utilizar os registradores em programas

## Slide 41: Arquitetura MIPS
Exercício 8: Potenciação
  baseexp
int Pow(int base, unsigned int exp) {
int result = 1;
while(exp > 0){ // exp decremented 1 by 1
result = result * base;
exp--;
}
return result;
}
Laço executa exp vezes
Utilizar apenas registradores
a0 a1
v0
Tomar multiplicacao.asm como modelo

## Slide 42: Arquitetura MIPS
Exercício 8: Potenciação
  baseexp
int Pow(int base, unsigned int exp) {
int result = 1;
while (exp > 0) {
if (exp & 1)
result *= base;
exp >>= 1; // exp divided by 2
base *= base;
}
return result;
}
Laço executa log2 (exp) + 1 vezes
a0 a1
v0
Utilizar apenas registradores
http://www.programminglogic.com/fast-exponentiation-algorithms/
Tomar multiplicacao.asm como modelo

## Slide 43: Arquitetura MIPS
Exercício 9: Potência modular
  baseexp % m
int PowMod(int base, unsigned int exp, int m){
int result = 1;
base = base % m;
while (exp > 0) {
if (exp & 1)
result = (result * base) % m;
exp = exp >> 1;
base = (base * base) % m;
}
return result;
}
Utilizar apenas registradores
v0
a0 a1 a2
div
Tomar multiplicacao.asm como modelo

## Slide 44: Arquitetura MIPS
Exercício 10: Teste de primalidade
  Método Fermat
int isPrime(int n) {
int i, x;
if (n == 2) return 1;
for (i = 0; i < 10; i++){
x = i % n;
if (x == 0 || x == 1) x++;
if (powMod(x, n-1, n) != 1) return 0;
}
return 1;
}
Utilizar apenas registradores
http://www.geeksforgeeks.org/primality-test-set-2-fermet-method/
a0
v0
v0
$a0 = x, $a1 = n-1, $a2 = n
jal powMod
Tomar multiplicacao.asm como modelo

## Slide 45: Arquitetura MIPS
Exercício 11: Raiz quadrada inteira
unsigned int sqrt(unsigned int n) {
unsigned int x = 1;
while(x * x <= n)
x++;
x--;
return x;
}
Laço executa √n vezes
Utilizar apenas registradores
a0
v0
Tomar multiplicacao.asm como modelo

## Slide 46: Arquitetura MIPS
Exercício 11: Raiz quadrada inteira
unsigned int sqrt(unsigned int n) {
unsigned int rem = 0, root = 0, divisor = 0, i;
for (i = 0; i < 16; i++) {
root <<= 1;
rem = ((rem << 2) + (n >> 30));
n <<= 2;
divisor = (root << 1) + 1;
if (divisor <= rem) {
rem -= divisor;
root++;
}
}
return root;
}
Laço executa sempre 16 vezes e
sem multiplicações!!!
Utilizar apenas registradores
http://www.embedded.com/electronics-blogs/programmer-s-toolbox/4219659/Integer-Square-Roots
a0
v0
Tomar multiplicacao.asm como modelo