## Slide 1: Arquitetura MIPS
struct Ponto {
int x, y;
};
void foo() {
int i, j; /* Variáveis em registradores */
int matrix[10][10]; /* 400 bytes alocados na pilha */
struct Ponto p; /* 8 bytes alocados na pilha */
}
Variáveis locais
  Podem ser alocadas na pilha (automáticas) ou utilizar registradores
    Arrays e structs são tipicamente alocados na pilha
    Variáveis simples (e.g. int, char) tipicamente utilizam registradores
    Cada sub-rotina aloca espaço no seu stack frame para suas variáveis locais
    Ao final da sub-rotina, o stack frame é desalocado e a área de memória reservada para as variáveis é liberada
      As variáveis locais de uma função só ocupam espaço na memória enquanto a função está sendo executada (automáticas)

## Slide 2: Arquitetura MIPS
Estouro de pilha (Stack overflow)
  Pilha cresce “por cima” do programa/dados
  Ocorre tipicamente em funções recursivas
    A cada chamada da função mais espaço é alocado na pilha
sp →
Stack overflow

## Slide 3: Arquitetura MIPS
Estouro de pilha (Stack overflow)
  Pilha cresce “por cima” do programa/dados
  Ocorre tipicamente em funções recursivas
    A cada chamada da função mais espaço é alocado na pilha
  Exemplo: funções recursivas
/* Retorna a soma dos números de 0 a n */
int somatorio_recursivo (int n) {
int array[100000];
if (n == 1)
return 1;
else
return soma_recursiva(n - 1) + n;
}
A cada chamada da função a pilha é ajustada para armazenar 100.000 inteiros! (400.000 Bytes)

## Slide 4: Arquitetura MIPS
Passando mais de 4 parâmetros
  Funções envolvidas em uma chama da função (terminologia)
    Se uma função A() chama uma função B(), então a função A() é a caller e a função B() é a callee
  Os 4 primeiros são passados nos registradores $a0-$a3
  Os demais parâmetros são passados através do stack frame da função caller
void function() { // caller
...
args6(1,2,3,4,5,6); // callee
...
}
Passados através do stack frame de function()

## Slide 5: Arquitetura MIPS
Passando mais de 4 parâmetros (GCC)
  Exemplo: function() chamando a função args6() implementada em C (compilada pelo GCC)
    void args6 (int a, int b, int c, int d, char e, char f);
function:
# reserved + 2 extra args + ra (28 bytes)
addi $sp, $sp, -28
sw $ra, 24($sp)
...
...
# Armazena e na pilha
sw $t0, 16($sp) # t0: e
# Armazena f na pilha
sw $t1, 20($sp) # t1: f
jal args6
...
reserved
reserved
reserved
reserved
sp+20 →
sp+24 →
function() stack frame (caller)
function deve alocar no stack frame espaço para os parâmetros extra
GCC
Código de function e cópia dos parâmetros a,b,c e d nos regs $a0-$a3
arg 5
e
f
Promovidos a word independente do tamanho

## Slide 6: Arquitetura MIPS
Passando mais de 4 parâmetros
  Exemplo: função args6() lê parâmetros do stack frame da função caller (function)
    void args6 (int a, int b, int c, int d, char e, char f);
args6:
# Acesso ao quinto parâmetro
lb $t0, 16($sp) # t0 ← e
# Acessa ao sexto parâmetro
lb $t1, 20($sp) # t1 ← f
...
Passados pelo stack frame da função function()
Passados pelos registradores a0-a3
e
f
reserved
reserved
reserved
reserved
sp+20 →
Parâmetros extra são lidos do stack frame função caller (function)
antes da função args6 alterar o $sp para alocar seu stack frame
Deslocamentos assumindo que sp ainda não foi modificado por args6()
function() stack frame (caller)
GCC

## Slide 7: Arquitetura MIPS
Passando mais de 4 parâmetros
  MipsIt
    6_args_asm_C