## Slide 1: Processador MIPS

## Slide 2: Introdução
Processador comercial
Autor
  John Hennessy (Stanford 1984)
  MIPS Technologies (1985)
Simulador
  MARS (free)
    http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/
  MipsIt (free)
    Moodle

## Slide 3: Introdução
Livro de referência
  “Organização e projeto de computadores: a interface HW/SW”
    David Patterson e John Hennessy
    Capítulo 3: Arquitetura (segunda edição)
    Capítulo 5: Organização (segunda edição)
Segunda edição
Terceira edição
Quarta edição

## Slide 4: Introdução
Livro alternativo
  Digital Design and Computer Architecture
    David Harris e Sarah Harris
    Capítulo 6: Architecture
    Capítulo 7: Microarchitecture

## Slide 5: Introdução
mips
Aplicações
  Video games

## Slide 6: Introdução
Aplicações
  Silicon Graphics Inc. (SGI)
    Computadores de alto desempenho para computação gráfica
    Lucasfilm, Dreamworks, Disney, Pixar, produtoras de video clips, …
mips
Notes: Onix - Introductory price
US$119,900–594,900 (with VTX graphics) - Wikipedia

## Slide 7: Introdução
Aplicações
  Silicon Graphics Inc. (SGI)
    The Trusted Leader in High Performance Computing

## Slide 8: Introdução
mips
Aplicações
  Sistemas embarcados

## Slide 9: Introdução
Aplicações
  Processadores MIPS são utilizados em produtos de várias outras empresas
    Sony
    Texas Instruments
    Toshiba
    ATI Technologies
    Broadcom
    Cisco
    NEC
    ...

## Slide 10: Introdução
Não confundir!
  Processador MIPS
    Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
  Medida de desempenho MIPS
    Millions of Instructions Per Second
    Exemplo:
      Intel Core i7 5960x (2014): 298.190 MIPS at 3 GHz
      MIPS R4400 (1993): 85 MIPS at 150 MHz

## Slide 11: Características
Arquitetura de 32 bits
  Barramentos (dados e endereços) têm 32 bits
  Registradores de 32 bits
  Instruções de 32 bits
Endereço (32 bits)
Palavra (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
MIPS
Memória
32 bits (4 Bytes)
(4GB)
O que caracteriza uma arquitetura como 8 ou 32 bits ?

## Slide 12: Características
Registradores de propósito geral
  32 registradores de 32 bits
    $0, $1, …, $31 (nomes genéricos)
    Operações lógicas/aritméticas
    Endereçamento de memória
    Armazenamento temporário
  Além do propósito geral, alguns destes têm também propósito específico
    Exemplo
      $0 é a constante 0 (não pode ser alterado)
      $31 guarda endereço de retorno de sub-rotina

## Slide 13: Características
Registradores de propósito geral
  Nomes associados a convenções de uso
    Como utilizar os registradores em programas

## Slide 14: Características
Registradores de propósito geral
  O registrador $1 ($at), assembly temporary, é convencionado ser usado pelo montador (e.g. MARS)
  Os registradores $26 e $27 ($k0 e $k1) são convencionados serem usados pelo sistema operacional
Específicos
  PC (Program Counter)
  IR (Instruction Register)
    Dependendo da organização, pode não existir
Especiais
  Hi e Lo
    Utilizados para armazenar o resultado de multiplicação/divisão

## Slide 15: Características
Registradores e memória
  Os operandos das instruções lógicas e aritméticas têm de estar obrigatoriamente em registradores.
    Exemplo: a = b + c
      Carga das variáveis em registradores: t2 ← b, t3 ← c
      Operação: add $t1, $t2, $t3 ($t1 ← $t2 + $t3)
  A memória é acessada somente através de instruções de acesso à memória (load/store)
    Transferem dados entre registradores e memória
  MIPS é uma arquitetura load/store
    Somente instruções dos tipos load e store acessam a memória
    Acessar a memória principal frequentemente (e.g. instruções lógicas/aritméticas) reduz o desempenho porque as instruções acabam necessitando vários ciclos, como no caso da Cleópatra e Neander. A ideia de arquiteturas load/store é trazer as variáveis para os registradores (load), realizar o processamento e ao final atualizar as variáveis na memória (store)

## Slide 16: Características
Modos de endereçamento
  Registrador
  Imediato
  Base-Deslocamento
  Relativo (PC)
  Pseudo-direto
  Os modos de endereçamento estão associados a determinadas classes de instruções
    Tipicamenta as instruções suportam apenas um modo de endereçamento

## Slide 17: Características
Modos de endereçamento
  Os registradores presentes em uma instrução qualquer podem ser fonte ou destino de dados
    Registrador fonte
      Tem seu conteúdo lido durante a execução da instrução
      O seu conteúdo não é alterado pela execução da instrução
    Registrador destino
      Armazena o resultado ao final da execução da instrução
      O seu conteúdo é alterado pela execução da instrução

## Slide 18: Características
Modos de endereçamento
  Registrador
    Implementado por instruções lógicas/aritméticas e de comparação
    Operandos estão armazenados nos registradores indicados na instrução
    Exemplo:
      add $t1, $t2, $t3 # t1 ← t2 + t3
      and $t3, $t4, $t5 # t3 ← t4 & t5
      slt $t4, $t1, $t2 # t4 ← 1 se t1 < t2, senão t4 ← 0
Fonte
Destino
set less than

## Slide 19: Características
Modos de endereçamento
  MARS

## Slide 20: Características
Modos de endereçamento
  Descrição das instruções: Help (F1)

## Slide 21: Características
Modos de endereçamento
  Imediato
    Implementado por instruções lógicas/aritméticas, comparação e carga de registrador
    Envolve registradores e uma constante imediata de 16 bits contida na própria instrução
    Exemplo:
      addi $t1, $t2, 56 # t1 ← t2 + 56
      ori $t3, $t3, 0x5678 # t3 ← t3 | 0x5678
      slti $t4, $t1, 20 # t4 ← 1 se t1 < 20, senão t4 ← 0
Constante pode estar na base decimal ou hexadecimal (MARS)

## Slide 22: Características
Modos de endereçamento
  Imediato
    Para a fazer a carga de uma constante de 32 bits em um registrador, usa-se o seguinte par de instruções
      lui (Load Upper Immediate)
        Carrega a parte alta do registrador (31:16) com uma constante imediata de 16 bits
        Parte baixa do registrador (15:0) é zerada
      ori (Or Immediate)
    Exemplo: t1 ← 0x12345678
      lui $t1, 0x1234 # t1(31:16) ← 0x1234
      # t1(15:0) ← 0
      # t1 = 0x12340000
      ori $t1, $t1, 0x5678 # t1 ← t1 | 0x5678
      # t1 = 0x12345678

## Slide 23: Características
Modos de endereçamento
  MARS

## Slide 24: Características
Modos de endereçamento
  Base-Deslocamento
    Implementado apenas por instruções de acesso à memória (load/store)
    O endereço de acesso à memória é gerado através da soma entre o conteúdo de um registrador (base) e uma constante imediata que representa um deslocamento em bytes
    Exemplo:
      sw $t1, 16($t2) # MEM(t2 + 16) ← t1
      lw $t3, 32($t5) # t3 ← MEM(t5 + 32)
Deslocamento
em bytes
Base
lw $t3, $t7($t5)
ERRADO!

## Slide 25: Características
Modos de endereçamento
  MARS

## Slide 26: Características
Modos de endereçamento
  Relativo (PC)
    Implementado por instruções de desvio condicional (branch)
    O endereço de destino é dado pela soma do registrador PC e um deslocamento (constante imediata)
    Exemplo:
      Branch if equal
        beq $t1, $zero, start # Desvia se t1 = zero
      Branch if not equal
        bne $t1, $zero, loop # Desvia se t1 != zero
Labels são substituídos por deslocamentos pelo montador

## Slide 27: Características
Modos de endereçamento
  MARS

## Slide 28: Características
Modos de endereçamento
  Pseudo-direto
    Implementado por instruções de salto incondicional (jump)
    Parte do endereço de destino está contido na instrução e a outra parte vem do PC
      As duas partes são concatenadas gerando o endereço destino da próxima instrução a ser executada
    Exemplo:
      j inicio
      jal subrotina # Jump and Link (salto para subrotina)
Labels são substituídos por constantes pelo montador

## Slide 29: Arquitetura MIPS
Principais instruções
  rs, rd, rt: pode ser qualquer registrador de uso geral ($0-$31)
  imm: constante imediata de 16 bits
Instrução/Sintaxe | Ação | Semelhantes
add rd, rs, rt | rd ← rs + rt | sub, and, or, xor, nor
addi rt, rs, imm | rt ← rs + imm | andi/ori/xori
slt rd, rs, rt | rd ← 1 se rs < rt, senão rd ← 0 | 
slti rt, rs, imm | rt ← 1 se rs < imm, senão rt ← 0 | 
lw rt, offset(rs) | rt ← MEM(rs + offset) | lh, lhu, lb, lbu
sw rt, offset(rs) | MEM(rs + offset) ← rt | sb, sh
beq rs, rt, label | se (rs == rt) desvia para label | 
bne rs, rt, label | se (rs != rt) desvia para label | 
j label | Salta para label | jal ($ra ← ret. addr.)
lui rt, imm | rt(31:16) ← imm; rt(31:16) ← 0 | 
sll rd, rt, shamt | rd ← rt shifted shamt bits | srl
mult rs, rt | [hi & lo] ← rs * rt | 
div rs, rt | lo ← rs / rt; hi ← rs % rt | 
rs: register source
rd: register destination
rt: register target (em algumas instruções é fonte e em outras é destino)
O ISA MIPS têm mais de 150 instruções

## Slide 30: Arquitetura MIPS
Quick Reference
  Lista das principais instruções
  Moodle

## Slide 31: Arquitetura MIPS
Multiplicação
  A multiplicação de dois números de N bits pode resultar um produto de até 2*N bits
  Por isso o produto de uma multiplicação é armazenado sempre no par de registradores especiais Hi e Lo (ambos tem 32 bits)
  Exemplo
    mult $t1, $t2 # [Hi:Lo] ← t1 * t2
Armazena os 32 bits mais significativos do produto (61:32)
Armazena os 32 bits menos significativos do produto (31:0)

## Slide 32: Arquitetura MIPS
Divisão
  A instrução div realiza a divisão inteira entre dois números
    O quociente da divisão é armazenado no registrador Lo
    O resto da divisão é armazenado no Hi
  Exemplo
    div $t1, $t2 # Lo ← t1/t2; Hi ← t1%t2

## Slide 33: Arquitetura MIPS
Os registradores Hi e Lo não podem ser utilizados como registradores fonte nas instruções
Para utilizar seu conteúdo, eles devem ser copiados para algum dos 31 registradores de propósito geral utilizando instruções específicas
    mfhi (move from hi)
    mflo (move from lo)
  Exemplo
    mfhi $t3 # t3 ← Hi
    mflo $t4 # t4 ← Lo

## Slide 34: Arquitetura MIPS
Multiplicação/Divisão
  MARS

## Slide 35: Arquitetura MIPS
Shift
  Instruções de deslocamento (shift) são muito utilizadas para implementar de maneira eficiente multiplicações/divisões por números que são potências de 2 (2, 4, 8, 16, 32 ...)
  Multiplicação: shift left logical
    sll $t0, $t1, 1 # t0 ← t1 << 1 (t0 ← t1 * 2)
    sll $t0, $t1, 2 # t0 ← t1 << 2 (t0 ← t1 * 4)
    A cada deslocamento, 0s são inseridos a direita
  Divisão: shift right logical
    srl $t0, $t1, 1 # t0 ← t1 >> 1 (t0 ← t1 / 2)
    srl $t0, $t1, 2 # t0 ← t1 >> 2 (t0 ← t1 / 4)
    A cada deslocamento, 0s são inseridos a esquerda
Notes: In MIPS implementations, a multiply takes 4–10 cycles, but divide may
take 15–30. (see mips running pp.108)

## Slide 36: Arquitetura MIPS
Shift
  Divisão de número signed: shift right arithmetic
    sra $t0, $t1, 1 # t0 ← t1 >> 1 (t0 ← t1 / 2)
    A cada deslocamento, o bit de sinal é reinserido (extensão de sinal)
    Exemplo: 0xFFFFFFFC (-4)
      Após deslocar 1 bit para direita com srl
        0x7FFFFFFE (resultado positivo)
      Após deslocar 1 bit para direita com sra
        0xFFFFFFFE (resultado negativo: -2)
Notes: Shifting right is dividing by two and rounding down.
So -3 / 2 = -1.5, rounded down to -2. -2 / 2 = -1, rounded down to -1. -1 / 2 = -0.5, rounded down to -1.

## Slide 37: Arquitetura MIPS
Shift
  As instruções sllv, srlv, srav (variable) permitem utilizar o valor do deslocamento armazenado em um registrador
  Shift left logical variable
    sllv $t0, $t1, $t3 # t0 ← t1 << t3
  Shift right logical variable
    srlv $t0, $t1, $t3 # t0 ← t1 >> t3
  Shift right arithmetic variable
    srav $t0, $t1, $t3 # t0 ← t1 >> t3

## Slide 38: Arquitetura MIPS
Exercício 1: f = (g + h) – (i + 34)
  Supor que as variáveis de f até i estão carregadas nos registradores de $8 até $11
Instrução/Sintaxe | Ação | Semelhantes
add rd, rs, rt | rd ← rs + rt | sub, and, or, xor, nor
addi rt, rs, imm | rt ← rs + imm | andi/ori/xori

## Slide 39: Arquitetura MIPS
Exercício 2: if-else
  Supor que as variáveis de f até j estão carregadas nos registradores de $8 até $12
if (i == j)
f = g + h;
else
f = g – h;
Instrução/Sintaxe | Ação | Semelhantes
add rd, rs, rt | rd ← rs + rt | sub, and, or, xor, nor
addi rt, rs, imm | rt ← rs + imm | andi/ori/xori
beq rs, rt, label | se (rs == rt) desvia para label | 
bne rs, rt, label | se (rs != rt) desvia para label | 
j label | Salta para label | 

## Slide 40: Arquitetura MIPS
Exercício 3: switch-case
  Supor que as variáveis de f, g e h estão carregadas nos registradores $12, $13 e $14 e a variável x no $8
switch (x) {
case 1: f = g + h; break
case 2: f = g - h; break
case 3: f = g; break
default: f++;
}

## Slide 41: Arquitetura MIPS
Exercício 4: while
  Supor que as variáveis de a, b e c estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
while (a != 0) {
c = c + b;
a--;
}

## Slide 42: Arquitetura MIPS
Exercício 5: do-while
  Supor que as variáveis de a, b e c estão carregadas nos registradores $8, $9 e $10
do {
c = c + b;
a--;
} while (a != 0);