## Slide 1: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memórias são endereçadas a palavra (word addressing)
    O endereço presente no barramento de endereços refere-se a uma palavra da memória (linha)
  Memórias com palavras maiores que 1 byte, comumente apresentam uma entrada de controle de escrita para cada byte da palavra
    Isso permite alterar bytes individuais em uma palavra
Write Byte Enable

## Slide 2: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de palavra (word)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x11223344
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
Word address

## Slide 3: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de palavra (word)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x11223344
0x00000003
1111
0
1
2
3
4
5
6
Word address

## Slide 4: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de palavra (word)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
11
22
33
44
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x11223344
0x00000003
1111
0
1
2
3
4
5
6
Word address

## Slide 5: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de meia-palavra (half-word)
    Parte menos significativa
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0xAABBCCDD
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
11
22
33
44
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0011
Word address

## Slide 6: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de meia-palavra (half-word)
    Parte menos significativa
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0xAABBCCDD
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
11
22
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0011
Word address

## Slide 7: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de meia-palavra (half-word)
    Parte mais significativa
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0xAABBCCDD
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
11
22
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
1100
Word address

## Slide 8: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de meia-palavra (half-word)
    Parte mais significativa
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0xAABBCCDD
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
BB
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
1100
Word address

## Slide 9: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de um byte
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x55667788
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
BB
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0100
Word address

## Slide 10: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de um byte
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x55667788
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
66
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0100
Pode ser implementada a partir de 4 memórias com palavras de 1 byte
Word address

## Slide 11: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de um byte
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x55667788
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
66
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0100
Pode ser implementada a partir de 4 memórias com palavras de 1 byte
Byte0
Word address

## Slide 12: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de um byte
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x55667788
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
66
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0100
Pode ser implementada a partir de 4 memórias com palavras de 1 byte
Byte1
Word address

## Slide 13: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de um byte
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x55667788
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
66
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0100
Pode ser implementada a partir de 4 memórias com palavras de 1 byte
Byte2
Word address

## Slide 14: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Exemplo: escrita de um byte
Dado (32 bits)
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
4
wbe
Write Byte Enable
0x55667788
0x00000003
0
1
2
3
4
5
6
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
AA
66
CC
DD
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
0100
Pode ser implementada a partir de 4 memórias com palavras de 1 byte
Byte3
Word address

## Slide 15: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Logisim

## Slide 16: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
MIPS
0...00002
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
4
wbe
Dado (32 bits)
Byte address
Word address
lw
Word
address

## Slide 17: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
MIPS
0...00002
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
4
wbe
Dado (32 bits)
Byte address
Word address
lw
Word
address

## Slide 18: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
MIPS
0...01002
4
wbe
Dado (32 bits)
Byte address
Word address
lw
Word
address

## Slide 19: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
MIPS
0...01002
4
wbe
Dado (32 bits)
Byte address
Word address
lw
Word
address

## Slide 20: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
MIPS
0...10002
4
wbe
Dado (32 bits)
Byte address
Word address
lw
Word
address

## Slide 21: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
Endereço (32 bits)
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
MIPS
0...10002
4
wbe
Dado (32 bits)
Como conectar os barramentos de endereço do MIPS e da memória ?
Byte address
Word address
lw
Word
address

## Slide 22: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
MIPS
Como conectar os barramentos de endereço do MIPS e da memória ?
. . .
31
0
. . .
Endereço
(32 bits)
4
wbe
Dado (32 bits)
31
0
Deslocar o barramento de endereços do MIPS dois bits para direita
Word
address

## Slide 23: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
4
wbe
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
31
0
Endereço
. . .
31
0
. . .
1
2
29
30
0
0
Como conectar os barramentos de endereço do MIPS e da memória ?
MIPS
Endereço gerado pelo MIPS é dividido por 4
0...01002
0
0
Deslocar o barramento de endereços do MIPS dois bits para direita
Word
address

## Slide 24: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
4
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
31
0
Endereço
. . .
31
0
. . .
1
2
29
30
0
0
Como conectar os barramentos de endereço do MIPS e da memória ?
MIPS
Endereço gerado pelo MIPS é dividido por 4
0...01002
0
0
wbe
Deslocar o barramento de endereços do MIPS dois bits para direita
Word
address

## Slide 25: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
4
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
31
0
Endereço
. . .
31
0
. . .
1
2
29
30
0
0
MIPS controla wbe dependendo da instrução de store utilizada e do endereço
sw → wbe = 11112
sh → wbe = 11002 ou 00112
sb → wbe = 00012 ou 00102 ou 01002 ou 10002
MIPS
0...01002
0
0
wbe
Word
address

## Slide 26: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
4
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
31
0
Endereço
. . .
31
0
. . .
1
2
29
30
0
0
Se a memória utilizada tiver um barramento de endereços de 32 bits, o MIPS só poderá utilizar ¼ da capacidade
MIPS
0...01002
0
0
wbe
Capacidade de endereçamento MIPS: 232 bytes
Capacidade da memória: 232 words (4* 232 bytes)
Word
address

## Slide 27: Arquitetura MIPS
Processador x Memória
  Memória endereçada por palavra (word addressing)
  MIPS endereça bytes (byte addressing)
Dado (32 bits)
B3
B2
B1
B0
B7
B6
B5
B4
B11
B10
B9
B8
B15
B14
B13
B12
B19
B18
B17
B16
B23
B22
B21
B20
B27
B26
B25
B24
. . .
. . .
. . .
. . .
Memória (palavra de 32 bits)
4
0...00002
0...00012
0...00102
0...00112
0...01002
0...01012
0...01102
0
Endereço
. . .
31
0
. . .
1
2
29
Casamento perfeito
MIPS
0...01002
0
0
wbe
Capacidade de endereçamento MIPS: 232 bytes
Capacidade da memória: 230 words (232 bytes)
Word
address

## Slide 28: Arquitetura MIPS
Ordenamento dos bytes na memória
  Os bytes de uma palavras podem ser ordenados seguindo duas abordagens
    Big-endian (e.g. Processadores da Motorola e IBM)
    Little-endian (e.g. Processadores da Intel)
  Exemplo: sw $t1, 0($0) (t1 = 0x12345678)
    Big-endian
    Little-endian
  MIPS e ARM suportam uma ou outra abordagem, mas tipicamente usam little-endian (MARS)
78
56
34
12
Memória:
B0
B1
B2
B3
12
34
56
78
Memória:
B0
B1
B2
B3

## Slide 29: Arquitetura MIPS
Sufixo u (unsigned) em algumas instruções
  Comparação: sltu e sltiu
    Comparação sem sinal (unsigned)
    A comparação é feita considerando que todos números envolvidos são sem sinal (unsigned)
  Aritméticas: addu, addiu e subu
    O sufixo u serve para ignorar a ocorrência de overflow em complemento de 2 (signed)
    Isso evita desvio para o tratamento de overflow em complemento de 2
    O MIPS detecta apenas overflow em complemento de 2
    O overflow unsigned deve ser detectado via software pelo programador

## Slide 30: Arquitetura MIPS
SLT/SLTU – SLTI/SLTIU
  MARS

## Slide 31: Arquitetura MIPS
Arrays
  Visto que os elementos estão em memória, o acesso é feito através de instruções do tipo load/store
  A variação das instruções de acesso à memória utilizada depende do tamanho dos elementos do array
    lw/sw para arrays de words (32 bits) signed/unsigned
      Exemplo: int array[100]
    lh/sh para arrays de half-words (16 bits) signed
      Exemplo: short int array[100]
    lhu/sh para arrays de half-words (16 bits) unsigned
      Exemplo: unsigned short int array[100]
    lb/sb para arrays de bytes 8 bits (8 bits) signed
      Exemplo: char array[100]
    lbu/sb para arrays de bytes 8 bits (8 bits) unsigned
      Exemplo: unsigned char array[100]

## Slide 32: Arquitetura MIPS
Arrays
  Acesso a arrays de bytes (8 bits) unsigned
  Exemplo: array_b[5] = array_b[3] + h
    t0 = &array_b (t0 aponta o início do array)
    t1 = h
lbu $t3, 3($t0) # t3 ← array_b[3]
add $t3, $t3, $t1 # $t3 ← array_b[3] + h
sb $t3, 5($t0) # array_b[5] ← array_b[3] + h
Deslocamento em bytes

## Slide 33: Arquitetura MIPS
Arrays
  Acesso a arrays de half-words (16 bits) signed
  Exemplo: array_hw[5] = array_hw[3] + h
    t0 = &array_hw (t0 aponta o início do array)
    t1 = h
lh $t3, 6($t0) # t3 ← array_hw[3]
add $t3, $t3, $t1 # $t3 ← array_hw[3] + h
sh $t3, 10($t0) # array_hw[5] ← array_hw[3] + h
Deslocamento em bytes

## Slide 34: Arquitetura MIPS
Arrays
  Acesso a arrays de words (32 bits) sig/unsig
  Exemplo: array_w[5] = array_w[3] + h
    t0 = &array_w (t0 aponta o início do array)
    t1 = h
lw $t3, 12($t0) # t3 ← array_w[3]
add $t3, $t3, $t1 # $t3 ← array_w[3] + h
sw $t3, 20($t0) # array_w[5] ← array_w[3] + h
Deslocamento em bytes

## Slide 35: Arquitetura MIPS
Arrays
  lh $t1, 32($t7) ?
  lh $t1, 11($t7) ?
  lb $t1, 30($t7) ?
  lw $t1, 15($t7) ?
Endereços válidos (alinhamento)
  Word: múltiplo de 4
  Half-word: par
  Byte: qualquer endereço
ok se valor em t7 é par
ok se valor em t7 é impar
ok sempre
ok se t7 + 15 é múltiplo de 4

## Slide 36: Arquitetura MIPS
Arrays
  Declaração no MARS
    Array inicializado: int array[] = {15,32,54,63,7};
      array .word 15 32 54 63 7
    Array não inicializado: int array[5];
      Utiliza-se a diretiva space
      array .space 20
    A diretiva space pode ser utilizada para reservar espaço na memória para qualquer tipo de dado (e.g. matriz, struct, ...)
Reserva 20 bytes para a variável array

## Slide 37: Arquitetura MIPS
Arrays
  MARS

## Slide 38: Arquitetura MIPS
Exercício 11: preencher array de inteiros com -1
  Declarar todas variáveis
void main(){
int size = 5;
int array[5];
int i = 0;
while (i < size) {
array[i] = -1
i++;
}
}
Instrução/Sintaxe | Semelhantes
add rd, rs, rt | sub, and, or, xor, nor
addi rt, rs, imm | andi/ori/xori
lw rt, offset(rs) | lh, lb
sw rt, offset(rs) | sb, sh
beq rs, rt, label | 
bne rs, rt, label | 
j label | jal ($ra ← ret. addr.)
la rd | 

## Slide 39: Arquitetura MIPS
Exercício 11: preencher array de inteiros com -1
# Declaração das variáveis
.data
size: .word 5
array: .space 20 # int array[5]
i: .word 0
void main(){
int size = 5;
int array[5];
int i = 0;
while (i < size) {
array[i] = -1
i++;
}
}

## Slide 40: Arquitetura MIPS
Exercício 11: preencher array de inteiros com -1
.text
# Leitura de variáveis
la $t0, array # t0 ← &array
la $t1, size # t1 ← &size
lw $t1, 0($t1) # t1 ← size
la $t6, i # t6 ← &i
lw $t2, 0($t6) # t2 ← i
# t3: constante -1
addi $t3, $zero, -1 # t3 ← -1
array
t0
void main(){
int size = 5;
int array[5];
int i = 0;
while (i < size) {
array[i] = -1
i++;
}
}

## Slide 41: Arquitetura MIPS
Exercício 11: preencher array de inteiros com -1
void main(){
int size = 5;
int array[5];
int i = 0;
while (i < size) {
array[i] = -1
i++;
}
}
while:
slt $t8, $t2, $t1 # (i < size ?)
beq $t8, $zero, end # break if i >= size
sll $t7, $t2, 2 # t7 ← i * 4
add $t7, $t0, $t7 # t7 ← &array[i]
sw $t3, 0($t7) # array[i] ← -1
addi $t2, $t2, 1 # i++
j while
end:
sw $t2, 0($t6) # i ← t2
array
t0
i < size ?
i
Variáveis signed
Transforma i em deslocamento de int

## Slide 42: Arquitetura MIPS
Exercício 11: preencher array de short int com -1
void main(){
int size = 5;
short int array[5];
int i = 0;
while (i < size ) {
array[i] = -1
i++;
}
}
while:
slt $t8, $t2, $t1 # (i < size ?)
beq $t8, $zero, end #
sll $t7, $t2, 1 # t7 ← i*2
add $t7, $t0, $t7 # t7 ← &array[i]
sh $t3, 0($t7) # array[i] ← t3
addi $t2, $t2, 1 # i++
j while
end:
sw $t2, 0($t6) # i ← t2
array
t0
Transforma i em deslocamento de short int

## Slide 43: Arquitetura MIPS
while:
slt $t8, $t2, $t1 # (i < size ?)
beq $t8, $zero, end #
sll $t7, $t2, 1 # t7 ← i*2
add $t7, $t0, $t2 # t7 ← &array[i]
sb $t3, 0($t7) # array[i] ← t3
addi $t2, $t2, 1 # i++
j while
end:
sw $t2, 0($t6) # i ← t2
Exercício 11: preencher array de char com -1
void main(){
int size = 5;
char array[5];
int i = 0;
while (i < size ) {
array[i] = -1
i++;
}
}
array
t0

## Slide 44: Arquitetura MIPS
Exercício 12: Bubble sort
  Ordenar array em ordem crescente usando o algoritmo bubble sort
void BubbleSort(int *array, int size) {
int i, j, temp;
int swap = 1;
while (swap == 1) {
swap = 0;
for(i = 0, j = 1; j < size; i++, j++)
if (array[i] > array[j]) {
temp = array[j];
array[j] = array[i];
array[i] = temp;
swap = 1;
}
}
}
Escrever também uma versão considerando os elementos unsigned (unsigned int *array)
Definir como variável apenas o array. Atenção ao tipo do array.
Utilizar registradores para as demais variáveis
array = {5,-1,-3,2,4}
slt ou sltu dependendo do tipo do array (signed/unsigned)

## Slide 45: Arquitetura MIPS
Exercício 13: Insertion sort
  Ordenar array em ordem crescente usando o algoritmo insertion sort
void InsertionSort(short int *array, int size) {
short int eleito;
int i,j;
for (i = 1; i < size; i++) {
eleito = array[i];
j = i - 1;
while (j >=0 && eleito < array[j]) {
array[j+1] = array[j];
j--;
}
array[j+1] = eleito;
}
}
Definir como variável apenas o array. Atenção ao tipo do array.
Utilizar registradores para as demais variáveis
Escrever também uma versão considerando os elementos unsigned (unsigned short int *array)
Atenção ao uso de lh e lhu
array = {5,-1,-3,2,4}

## Slide 46: Arquitetura MIPS
Exercício 14: Selection sort
  Ordenar array em ordem crescente usando o algoritmo selection sort
void SelectionSort(char *array, char size) {
char i, j, min, aux;
for (i = 0; i < (size-1); i++) {
min = i;
for (j = i + 1; j < size; j++)
if (array[j] < array[min])
min = j;
if (i != min) {
aux = array[i];
array[i] = array[min];
array[min] = aux;
}
}
}
Definir como variável apenas o array. Atenção ao tipo do array.
Utilizar registradores para as demais variáveis
Escrever também uma versão considerando os elementos unsigned (unsigned char *array)
Atenção ao uso de lb e lbu
array = {5,-1,-3,2,4}