## Slide 1: Arquitetura MIPS
Struct
  Os campos de uma struct são alocados de maneira contígua na memória, como os elementos de um array
  Acesso aos campos de uma struct é feito de maneira semelhante ao acesso a elementos de um array (base + deslocamento)
  Utiliza-se as variações das instruções do tipo load/store (word, half e byte) dependendo do tamanho do campo a ser acessado

## Slide 2: Arquitetura MIPS
Struct
  Exemplo de alocação na memória
struct demo {
int x, y;
char c[10];
int h;
};
... |  |  | 
h |  |  | 
 |  | c[9] | c[8]
c[7] | c[6] | c[5] | c[4]
c[3] | c[2] | c[1] | c[0]
y |  |  | 
x |  |  | 
... |  |  | 
End. inicial
End. final
← t0
# Acesso aos campos
# t0 aponta o início da struct
#
lw $t1, 0($t0) # t1 ← demo.x
lw $t2, 4($t0) # t2 ← demo.y
lb $t3, 10($t0) # t3 ← demo.c[2]
lb $t4, 15($t0) # t4 ← demo.c[7]
lw $t5, 20($t0) # t5 ← demo.h

## Slide 3: Arquitetura MIPS
Struct
  Exemplo de alocação na memória
struct demo {
int x, y;
char c[10];
int h;
};
... |  |  | 
h |  |  | 
 |  | c[9] | c[8]
c[7] | c[6] | c[5] | c[4]
c[3] | c[2] | c[1] | c[0]
y |  |  | 
x |  |  | 
... |  |  | 
End. inicial
End. final
Espaço de memória perdido
Fragmentação interna de memória
Espaço alocado para a struct: 24 Bytes

## Slide 4: Arquitetura MIPS
Struct
  Exemplo de alocação na memória
struct demo {
int x, y;
char c[10];
int h;
};
... |  |  | 
h |  | c[9] | c[8]
c[7] | c[6] | c[5] | c[4]
c[3] | c[2] | c[1] | c[0]
y |  |  | 
x |  |  | 
... |  |  | 
End. inicial
End. final
Palavra desalinhada

## Slide 5: Arquitetura MIPS
Struct
  Exemplo de alocação na memória
struct demo {
int x, y;
char c[10];
int h;
};
... |  |  | 
 |  | c[9] | c[8]
c[7] | c[6] | c[5] | c[4]
c[3] | c[2] | c[1] | c[0]
h |  |  | 
y |  |  | 
x |  |  | 
... |  |  | 
End. inicial
End. final
← t0
struct demo {
int x, y;
int h;
char c[10];
};
Redefinindo a struct
Espaço alocado para a struct:
22 Bytes

## Slide 6: Arquitetura MIPS
Struct
  MARS
    Utilizar a diretiva space para alocar espaço
      struct_demo: .space 22

## Slide 7: Arquitetura MIPS
Struct
  Exercício
struct exercicio {
char a;
unsigned int x;
char d;
unsigned char c[7];
int h;
};
- Ler seguintes campos da struct:
a, x, d, c[0], c[5] e h
Considerar que o registrador t0 aponta o início da struct
Ler os campos em qualquer registrador temporário

## Slide 8: Arquitetura MIPS
Struct
  Exercício
struct exercicio {
char a;
unsigned int x;
char d;
unsigned char c[7];
int h;
};
... |  |  | 
h |  |  | 
c[6] | c[5] | c[4] | c[3]
c[2] | c[1] | c[0] | d
x |  |  | 
 |  |  | a
... |  |  | 
End. inicial
End. final
← t0
lb $t1, 0($t0) # t1 ← exercicio.a
lw $t2, 4($t0) # t2 ← exercicio.x
lb $t3, 8($t0) # t3 ← exercicio.d
lbu $t4, 9($t0) # t4 ← exercicio.c[0]
lbu $t5, 14($t0) # t5 ← exercicio.c[5]
lw $t6, 16($t0) # t6 ← exercicio.h
3 Bytes perdidos

## Slide 9: Arquitetura MIPS
Struct
  Exercício
struct exercicio {
char a;
unsigned int x;
char d;
unsigned char c[50];
int h;
};
Encontrar o deslocamento
lw $t6, ???($t0) # t6 ← exercicio.h
lw $t6, 60($t0) # t6 ← exercicio.h
... |  |  | 
h |  |  | 
 | C[49] | C[48] | C[47]
... |  |  | 
c[2] | c[1] | c[0] | d
x |  |  | 
 |  |  | a
... |  |  | 
End. inicial
End. final
← t0
13
words
4 Bytes perdidos

## Slide 10: Arquitetura MIPS
Struct
  Exercício
struct exercicio {
char a;
unsigned int x;
char d;
unsigned char c[50];
char h;
};
Encontrar o deslocamento
lb $t6, ???($t0) # t6 ← exercicio.h
lb $t6, 59($t0) # t6 ← exercicio.h
... |  |  | 
h | C[49] | C[48] | C[47]
... |  |  | 
c[2] | c[1] | c[0] | d
x |  |  | 
 |  |  | a
... |  |  | 
End. inicial
End. final
← t0
13
words

## Slide 11: Arquitetura MIPS
Struct
  Exercício
    Compilar a sub-rotina setPessoa()
struct Pessoa {
int codigo;
char sexo;
int idade;
};
void setPessoa(struct Pessoa *p, int codigo, char sexo, int idade) {
p->codigo = codigo;
p->sexo = sexo;
p->idade = idade;
}
idade |  |  | 
 |  |  | sexo
codigo |  |  | 
← p
a0
a1
a2
a3

## Slide 12: Arquitetura MIPS
Struct
  Exercício
    Compilar a sub-rotina setPessoa()
setPessoa:
sw a1, 0(a0) # p->codigo = codigo;
sb a2, 4(a0) # p->sexo = sexo;
sw a3, 8(a0) # p->idade = idade;
jr ra
struct Pessoa {
int codigo;
char sexo;
int idade;
};
idade |  |  | 
 |  |  | sexo
codigo |  |  | 
← a0 (p)

## Slide 13: Arquitetura MIPS
Struct
  Alocação de strings em C
    O ‘\0’ deve estar em alguma posição reservada para os caracteres da string
struct Strings {
char s1[4], s2[4];
};
void main() {
struct Strings str;
strcpy(str.s1,"abc");
strcpy(str.s2,"123");
printf("str.s1: %s\n",str.s1);
printf("str.s2: %s\n",str.s2);
}
... |  |  | 
s2[3] | s2[2] | s2[1] | s2[0]
s1[3] | s1[2] | s1[1] | s1[0]
... |  |  | 
End. inicial
End. final

## Slide 14: Arquitetura MIPS
Struct
  Alocação de strings em C
    O ‘\0’ deve estar em alguma posição reservada para os caracteres da string
struct Strings {
char s1[4], s2[4];
};
void main() {
struct Strings str;
strcpy(str.s1,"abc");
strcpy(str.s2,"123");
printf("str.s1: %s\n",str.s1);
printf("str.s2: %s\n",str.s2);
}
... |  |  | 
‘\0’ | ‘3’ | ‘2’ | ‘1’
‘\0’ | ‘c’ | ‘b’ | ‘a’
... |  |  | 
End. inicial
End. final
A função strcpy() coloca o ‘\0’ no final da string

## Slide 15: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Conjunto de elementos alocados na memória com um encadeamento entre si
    Em C os elementos são instâncias de uma struct
  Diferente dos elementos de um array, os elementos de um lista encadeada não estão alocados de maneira contígua na memória
  Os elementos de uma lista estão “espalhados” na memória
    Por isso cada elemento tem uma referência (ponteiro) para o próximo (encadeamento)
  O encadeamento possibilita o acesso a todos elementos

## Slide 16: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Array x Lista encadeada
  Exemplo: armazenar 3 inteiros (21, 22 e 23)
...
21
256
...
23
0
...
22
128
...
...
21
22
23
...
int array[3] = {21, 22, 23};
100
104
108
End. Inicial
End. final
100
256
128
struct Node {
int n;
Node *next;
};
End. Inicial
End. final
Lista encadeada
(diagrama conceitual)
21
22
23
malloc() ?
104
132
260
Base
+ deslocamento
Alocação estática
X
Alocação dinâmica
Ponteiros têm tamanho de 1 word independente do tipo

## Slide 17: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Acesso aos elementos
    Diferentemente de arrays, o acesso aos elementos de uma lista encadeada não pode ser feito utilizando o conceito base + deslocamento
    A lista deve ser percorrida tipicamente a partir do primeiro elemento
      Para isso existe a necessidade de uma referência para o primeiro elemento (ponteiro)
      Pode-se ter também referências para outros elementos (e.g. último elemento)
      Acesso lento em relação a arrays
    Referências a determinados elementos da lista e outras informações relevantes (e.g. número de elementos) são tipicamente agrupadas em uma struct chamada de descritor

## Slide 18: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Descritor da lista
    Informações relativas à lista agrupadas em uma struct
struct LinkedList {
Node *head; /* Aponta primeiro elemento */
Node *tail; /* Aponta último elementos */
int size; /* Número atual de elementos */
};
...
100
128
3
...
21
256
...
23
0
...
22
128
...
100
256
128
End. final
21
22
23
3
104
132
260
Lista encadeada
(diagrama conceitual)

## Slide 19: Arquitetura MIPS
struct LinkedList {
Node *head; /* Aponta primeiro elemento */
Node *tail; /* Aponta último elemento */
int size; /* Número atual de elementos */
};
...
100
128
3
...
21
256
...
23
0
...
22
128
...
100
256
128
End. final
21
22
23
3
32
36
40
104
132
260
Lista encadeada
(diagrama conceitual)
Listas encadeadas
  Descritor da lista
    Informações relativas à lista agrupadas em uma struct

## Slide 20: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  MARS
.data 0x10010040 # Primeiro nodo da lista
.word 1 # Node.n = 1
.word 0x10010068 # Node.next = 0x10010068
.data 0x10010068 # Segundo nodo da lista
.word 2 # Node.n = 2
.word 0x10010090 # Node.next = 0x10010090
.data 0x10010090 # Terceiro nodo da lista
.word 3 # Node.n = 3
.word 0 # Node.next = 0
struct Node{
int n;
Node *next;
};
1
2
3
Um ponteiro em assembly é sempre uma word, independente do seu tipo em uma linguagem de alto nível

## Slide 21: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  MARS
.data 0x10010000 # Struct LinkedList
LinkedList: .word 0x10010040 0x10010090 3
struct LinkedList {
Node *head;
Node *tail;
int size;
};
1
2
3
3
struct Node{
int n;
Node *next;
};
head
tail
size

## Slide 22: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Percorrer lista e armazenar valores em um array
void read(struct LinkedList *l, int *array){
struct Node *aux;
int i = 0;
aux = l->head;
while (aux != NULL) {
array[i++] = aux->n;
aux = aux->next;
}
}
1
2
3
3
struct Node{
int n;
Node *next;
};
struct LinkedList {
Node *head;
Node *tail;
int size;
};
aux = 0x10010040
l = 0x1001000

## Slide 23: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Percorrer lista e armazenar valores em um array
void read(struct LinkedList *l, int *array){
struct Node *aux;
int i = 0;
aux = l->head;
while (aux != NULL) {
array[i++] = aux->n;
aux = aux->next;
}
}
1
2
3
3
struct Node{
int n;
Node *next;
};
struct LinkedList {
Node *head;
Node *tail;
int size;
};
aux = 0x10010068
l = 0x1001000

## Slide 24: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Percorrer lista e armazenar valores em um array
void read(struct LinkedList *l, int *array){
struct Node *aux;
int i = 0;
aux = l->head;
while (aux != NULL) {
array[i++] = aux->n;
aux = aux->next;
}
}
1
2
3
3
struct Node{
int n;
Node *next;
};
struct LinkedList {
Node *head;
Node *tail;
int size;
};
aux = 0x10010090
l = 0x1001000

## Slide 25: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Percorrer lista e armazenar valores em um array
void read(struct LinkedList *l, int *array){
struct Node *aux;
int i = 0;
aux = l->head;
while (aux != NULL) {
array[i++] = aux->n;
aux = aux->next;
}
}
1
2
3
3
struct Node{
int n;
Node *next;
};
struct LinkedList {
Node *head;
Node *tail;
int size;
};
aux = 0
l = 0x1001000

## Slide 26: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Percorrer lista e armazenar valores em um array
# a0 = struct LinkedList *l a1 = int *array
read:
lw $t1, 0($a0) # t1 (aux) aponta primeiro nodo (l->head)
while: # t1: aux
beq $t1, $zero, end # Desvia se já percorreu toda lista (t1 = NULL)
lw $t2, 0($t1) # t2 ← aux->n
sw $t2, 0($a1) # array[a1] ← t2 (aux->n)
addi $a1, $a1, 4 # Aponta próxima word do array
lw $t1, 4($t1) # aux ← aux->next (aponta o próximo nó da lista)
j while
end:
t1 (aux)
a0
aux = l->head;
while (aux != NULL) {
array[i++] = aux->n;
aux = aux->next;
}
}
NULL
array[i++] = aux->n;

## Slide 27: Arquitetura MIPS
Listas encadeadas
  Percorrer lista e armazenar valores em um array
    linkedList2.asm (MARS)